## Slide 1: UNIDAD DE CD-ROM

## Slide 2
Es un dispositivo que se utiliza para la lectura de los CD, el cual utiliza un láser óptico para la lectura de la información almacenada en el CD estos son uno de los medio de almacenamiento masivo de datos.
La velocidad de lectura de una unidad de CD se valora en (1X) esta lee a 150kb por segundo, una de velocidad doble (2X) lee a 300kb/s y así sucesivamente. Hay unidades de hasta 52X.

## Slide 3: INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE CD-ROM EN LA TORRE
La unidad se instala en uno de los conectores IDE mediante el bus de datos pero teniendo en cuenta la configuración de maestro y esclavo según el conector elegido.

## Slide 4: PARTES DE UN CD-ROM
PLACA PRINCIPAL DE UN CD: Es la placa de circuitos impreso principal donde están los conectores de alimentación y de control.

## Slide 5
CABEZAL ÓPTICO: Este cabezal es el que permite la lectura del CD sin importar la información que este tenga ya sea datos, videos, música.

## Slide 6
Este cabezal óptico se compone de un juego de lentes, varios espejos, el emisor láser, los detectores de posición, los servos de enfoque y posición.

## Slide 7
Estos servos están compuestos por una bobinas imersas en el campo magnetico que forma una armadura de hierro dulce y unos pequeños imanes cuadrados de neodimio.
En total debe haber como 6 bobinas diferentes ( depende de los modelos) aplicando corriente a cada una de ellas se consigue que la lente suba o baje y con eso que el láser se enfoque sobre los pits del CD. Otras permiten hacer un seguimiento fino de la hilera de pits.

## Slide 8
Todo ello va montado de manera que se desliza sobre una guía por medio de un tornillo. Este tornillo de paso largo gira para posicionar el cabezal a lo largo del radio del CD.

## Slide 9
MOTOR DE GIRO DEL CD: Es un motor de corriente continua sin escobillas. La disposición es similar a la empleada en los motores de los discos duros.

## Slide 10
En el interior son las bobinas es el estator, mientras que es el exterior lo que gira.

## Slide 11: FALLA MAS COMÚN.
Una de las fallas mas comunes en las unidades de CD son los lectores ópticos los cuales no permiten la lectura del CD.
La polea que hace accionar los engranajes de la bandeja del CD este cedida y esta no pueda sacan o retraen la bandeja.
Instalación incorrecta de la unidad de CD.
Dificultad en la transferencia de datos por el estado del FSB o el conector IDE.

## Slide 12: MANTENIMIENTO
El mantenimiento depende de que fallas esta presentando la unidad bien ya sea de CD-ROM, CD-WRITER o DVD-ROM.
Estas pueden ser ocasionadas por una falla mecánica o una electrónica, en el caso mecánico se deben revisar los engranajes, motores, poleas que este tenga. En la electrónica la placa del circuito principal, el lector óptico, los buses de datos.

## Slide 13: DIFERENCIAS ENTRE UNIDADES
Una unidad de CD-ROM puede leer la información de un CD, mientras que una unidad de CD-R/RW esta puede leer y escribir en el CD, dependiendo de cual es el trabajo a realizar y el tipo de CD. Las unidades de DVD

## Slide 14
UNIDAD DE CD-ROM: Es una unidad de lectura de Discos Compactos que pueden trabajan con velocidades que van desde 1X hasta 56X. La capacidad la tienen los CD´s que pueden ser 650 Mbytes o 700 Bytes. Estas unidades pueden ser Convencional (desde 1X hasta 12 X) o Híbridas (mayor de 12 X).
UNIDAD CD-WRITER: Es una unidad de lectura - Escritura de Discos Compactos que pueden trabajan con velocidades que van desde 1X hasta 32X.
UNIDAD DVD-ROM: Es una unidad de lectura Discos Compactos especiales llamados DVD que pueden trabajan con velocidades de 2X o mas. Estos CD´s poseen capacidades mayores a los CD´s convencionales, por los general de 1024 Mbytes o 1 Gbyte, y son mas utilizados para la difusión de películas para PC´s.

## Slide 16: COMO COMPRAR UNA UNIDAD DE CD, CD-RW, DVD
Esta unidades se pueden comprar como cualquier otro componente para un equipo de computo. Esta viene con un CD de Driver, un manual, cable de multimedia.