## Slide 1: MICROPROCESADOR
Circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Los microprocesadores también se utilizan en otros sistemas informáticos avanzados, como impresoras, automóviles o aviones
Los microprocesadores suelen estar recubiertos por una carcasa de protección. Los conductores que sobresalen del procesador mostrado en la fotografía se conectan a unas pequeñas patillas metálicas que se soldan a las placas de circuito integrado.

## Slide 2: HISTÓRIA
El primer ordenador que tuvo éxito fue creado por IBM en el año 1981 y en su interior llevaba un microprocesador denominado 8088 y creado por una empresa poco conocida en esos años, Intel.
El 8088 era una versión de prestaciones reducidas del 8086, que marcó la coletilla "86" para los siguientes chips Intel: el 80186 (que se usó principalmente para controlar periféricos), el 80286 (16 bits y hasta 20 MHz) y por fin, en 1.987, el primer micro de 32 bits, el 80386 o simplemente 386.
Luego vino el Pentium, un nombre inventado para evitar que surgieran 586s, ya que no era posible patentar un número pero sí un nombre, lo que aprovecharon para sacar fuertes campañas de publicidad del "Intel Inside" (Intel dentro), hasta llegar a anunciar los Pentium MMX y los Pentium II. Y así hasta la actualidad, ya estamos en Pentium IV y aun no sabemos cual será el tope...

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS
La velocidad de un micro se mide en megahertzios (MHz) o gigahertzios (1 GHz = 1.000 MHz), aunque esto es sólo una medida de la fuerza bruta del micro; un micro simple y anticuado a 500 MHz puede ser mucho más lento que uno más complejo y moderno que vaya a 400 MHz. Los microprocesadores (utilizaremos el término micro para agilizar) tienen dos velocidades, una interna y otra externa o del bus.
Velocidad interna: la velocidad a la que funciona el micro internamente (200, 333, 450, 2000, 2800 MHz).
Velocidad externa o del bus: la velocidad a la que se comunican el micro y la placa base, para poder abaratar el precio de ésta. Típicamente, 33, 60, 66, 100 ó 133, 266 MHz. También puede verse como "velocidad del FSB(FRONTAL SPEED BUS)".

## Slide 4: Tecnología Hyper-Threading
Es la capacidad que tiene una computadora de ejecutar multiprocesos simultáneos a partir de un único procesador instalado. INTEL comprendió que si bien la velocidad del clock es un parámetro representativo de la perfomance de una PC, además debían considerarse la cantidad de "tareas" que se ejecutan por cada ciclo de reloj.

## Slide 5: CONECTORES
A lo largo de la historia de la informática se han usado varios métodos para conectar los microprocesadores a las placas base del PC vamos a definir dos de los que más se han usado y se siguen usando actualmente: Socket y Slot. Si concretamos un poco más, diremos que el formato Slot ya no se usa y los fabricantes de placas base y microprocesadores se han decantado (de nuevo) por el Socket.

## Slide 6: SOCKET
Este tipo de conectores se basan en lo que se llama zócalo ZIF, es decir, "Zero Insertion Force" ó "Fuerza de Inserción Cero", donde los procesadores pueden instalarse sin efectuar ninguna presión sobre ellos, facilitando mucho las cosas y sobre todo minimizando los riesgos. Socket es el nombre genérico; en realidad existen varios tipos de Sockets

## Slide 7: ALGUNOS SOCKET
SOCKET 3
Permitían la inserción de un procesador de tipo 486 o de un procesador Pentium Overdrive
SOCKET 7
Válido para instalar procesadores de Intel tipo Pentium, Pentium MMX, procesadores de AMD tipo K6, K6-2, etc, entre otros muchos.

## Slide 8: ALGUNOS SOCKET
SOCKET 8
Socket válido para el micro de Intel "Pentium Pro",fué el primero que implementaba la caché dentro del encapsulado del micro y permitia la comunicación a la misma velocidad.
PGA 370
Tipo de conector que usan los últimos procesadores Pentium III y Celeron de Intel. PGA significa "Pin Grid Array" o “ Matriz de rejilla de contactos”

## Slide 9: ALGUNOS SOCKET
SOCKET462 ó A
Conector diseñado para la inserción de procesadores Athlon de AMD
SOCKET 423 Y 478
Corresponden al Pentium 4, sin embargo el segundo de ellos es el más moderno y admite frecuencias superiores a los 2 Ghz. También puede admitir los procesadores Celeron más recientes

## Slide 10: SLOT
Existen básicamente 3 tipos de Slot:
Slot A: En este conector iban instalados los antiguos procesadores Athlon de AMD.
Slot 1: A este conector le corresponden los procesadores Intel Pentium II y también los procesadores más antiguos Pentium III.
Slot 2: Este conector es más conocido a nivel de servidores de red, donde iba instalado el procesador Xeon.

## Slide 11: SLOT
Los 3 tipos de Slot son muy similares y pueden englobarse dentro de la siguiente imagen:
Se aprecian también los orificios
donde se instalaba un soporte para
el micro(necesitaba sujeción extra)